# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DA/03/02/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część I – Elementy montażowe

| Lp. | Nazwa zakupu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyty do rur | Uchwyt wykonany z polipropylenu na podkładce stalowej (max wymiary podkładki 30x32 mm), skręcane jedną śrubą. Pasujący na rurę o średnicy zewnętrznej 6 mm. Przeznaczone do montażu pojedynczej rury pracującej w ciśnieniu do 200 bar. | 75 sztuk |
| 2 | Uchwyty do rur podwójny | Uchwyt wykonany z polipropylenu na podkładce stalowej (max wymiary podkładki 37x30 m), skręcane jedną śrubą. Pasujące na rury o średnicy zewnętrznej 6mm. Przeznaczone do montażu dwóch rur pracujących w ciśnieniu do 200 bar. | 50 sztuk |

- Część II – Armatura próżniowa

| Lp. | Nazwa zakupu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złącza wtykowe zaciskowe proste na rurę 6 mm - zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) E = 4,8 mm h = 14 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 26,2 mm L = 41 mm | 8 sztuk |
| 2 | Złącza kolankowe wtykowe zaciskowe na rurę 6 mm - zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) E = 4,8 mm h = 14 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 26,2 mm L = 41 mm | 8 sztuk |
| 3 | Złącza wtykowe, zaciskowe typu T na rurę 6 mm - zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) E = 4,8 mm h = 12,7 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 19,6 mm L = 27 mm | 20 sztuk |
| 4 | Złącza wtykowe krzyżowe zaciskowe na rurę 6 mm - zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) E = 4,8 mm h = 12,7 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 19,6 mm L = 27 mm | 4 sztuki |
| 5 | Złącze wtykowe, zaciskowe, proste z gwintem zewnętrznym R ¼” na rurę 6 mm - zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) T = R ¼” (BSPT) E = 4,8 mm h = 14 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 30,2 mm L = 37,6 mm | 8 sztuk |
| 6 | Złącze wtykowe, zaciskowe, proste z gwintem zewnętrznym R 3/8” na rurę 6 mm - zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) T = R 3/8” (BSPT) E = 4,8 mm h = 18 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 31 mm L = 38,4 mm | 8 sztuk |
| 7 | Złącze wtykowe zaciskowe proste panelowe na rurę 6 mm – zacisk na 2 pierścienie | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) E = 4,8 mm h = 16 mm H = 14 mm A = 15,3 mm B = 17,7 mm l = 42,9 mm l1 = 26,2 mm L = 57,7 mm L1 = 33,6 mm Rozmiar otworu w panelu = 11,5 mm Max. grubość panelu = 10,2 mm | 8 sztuk |
| 8 | Tuleja usztywniająca na rurę 4/6mm | Parametry: Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) D1 = 4 mm (średnica wewnętrzna rury) E - 2,8 mm | 8 sztuk |
| 9 | Zestawy nakrętek i pierścieni na rurkę 6 mm | Opis: Jeden zestaw składa się z jednego pierścienia przedniego, jednego pierścienia tylnego oraz jednej nakrętki. Wymiary nakrętki D = 6 mm, H = 14 mm, L = 12,7 mm. | 10 sztuk |
| 10 | Zestaw pierścieni calowych ¼” | Jeden zestaw składa się z jednego pierścienia przedniego i jednego pierścienia tylnego. Dla rury o D = 1/4'' | 20 sztuk |
| 11 | Zestaw pierścieni metrycznych 6 mm | Jeden zestaw składa się z jednego pierścienia przedniego i jednego pierścienia tylnego. Dla rury o D = 6 mm | 20 sztuk |
| 12 | Zawory trzpieniowe na rurę 6 mm, przyłączane na pierścienie zaciskowe, uszczelnienie typu Viton | Parametry: D = 6 mm (średnica zewnętrzna rury) A = 55,1 mm B = 19,8 mm C = max. 47,8 mm D = 38,6 mm E = max 29 mm F = 9,4 mm G = 11,7 mm H = 19,1 mm Ciśnienie robocze do 206 bar Zakres temperatur -23 do 204°C | 25 sztuk |

Część III – Przewód stalowy

| Lp. | Nazwa zakupu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury metryczne stal kwasoodporna 6 mm | Rury bezszwowe, wyżarzane, zgodne z ASTM A213-AW oraz ASTM A269 Średnica zewnętrzna rury 6 mm Ścianka 1 mm Waga 0,13 kg/m Ciśnienie robocze 470 bar / 6816 psig | 24 metry (w 2 m odcinkach) |

Część IV – Przewód teflonowy

| Lp. | Nazwa zakupu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód teflonowy | Średnica zewnętrzna 6 mm Średnica wewnętrzna 4 mm Przewód kalibrowany | 50 metrów |