SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część I – Anteny typu CHOKE RING – 3 sztuki

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

| Typ | Konstrukcja typu CHOKE RING |
| --- | --- |
| Śledzone sygnały satelitarne | L1/L2/L5/G1/G2/G3/E1/E5ab/E6/B1/B2/B3 |
| Dokładność centrum fazowego | Max 2mm |
| Powtarzalność centrum fazowego | <1mm |
| Waga | Max 4,5kg |
| Wymiary | Max 40 cm średnicy |

Akcesoria:

- Kabel połączeniowy (antena-odbiornik-TNC/N) 5m   - 3 sztuki

- Kufer transportowy ( wypełnienie dostosowane do anteny, oraz przegroda na odbiornik GNSS 
o wymiarach ok. 29/8 cm – 3 sztuki

- Część II – Odbiornik GNSS – 2 sztuki

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Śledzenie sygnałów GPS, Glonass, Galileo, BeiDou

Waga: max 2,1 kg

Odporność – IP67

Praca na baterii min 7h

Pamięć urządzenia min 8GB

Śledzenie 3 częstotliwości

Dokładność statyczna:

H – 3mm + 0.1 mm ppm

V- 3.5 mm + 0.4 ppm

Akcesoria:

- Kufer transportowy wraz z wypełnieniem – 2 sztuki

- Komplet kabli połączeniowych – 2 sztuki

- Ładowarka – 2 sztuki

- Część III – Niwelator precyzyjny – 1 sztuka

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Dokładność pomiaru: 0,3 mm na 1km podwójnej niwelacji przy użyciu precyzyjnych łat inwarowych

Zasięg pomiaru: do 100m

Dokładność odczytu wysokości: 0,01 mm

Dokładność odczytu odległości: 1 mm

Musi spełniać parametry pyło/wodoszczelności w standardzie IP55

Temperatura pracy: od -20⁰C do +50⁰C

Musi posiadać podświetlany wyświetlacz

Powinien zapewniać min. 3 dni pracy na jednej baterii

Kufer transportowy